## Slide 1
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Control de drones basado en gestos
mediante captura de movimiento
Albert Vandercam Hart • Ingeniería Mecatrónica • 2026
Notes: Presentar el proyecto en una frase: una interfaz intuitiva que convierte información corporal o de un marcador en comandos seguros para Crazyflie dentro de Robotat.
[Sources]
Protocolo de trabajo de graduación de Albert Vandercam Hart, 2026.

## Slide 2
CONTEXTO
El proyecto reduce la barrera de entrada al control de drones
Universidad del Valle de Guatemala • Ingeniería Mecatrónica
02
Problema
Pilotar con control remoto exige coordinación visual y motora, entrenamiento y atención continua.
Propuesta
Interpretar gestos corporales, cámara y un marker físico para generar movimientos de vuelo controlados.
Usuario
Percepción
Control seguro
Crazyflie
Gestos / marker
→
Cámara + ROBOTAT
→
EKF + límites + paro
→
Respuesta de vuelo
Notes: Explicar que el objetivo no es sustituir la seguridad del piloto, sino estudiar una interfaz más accesible y medible dentro de un entorno controlado.
[Sources]
Protocolo, secciones Descripción del tema y Justificación.

## Slide 3
OBJETIVOS Y AVANCE
Los tres objetivos ya cuentan con evidencia técnica
Universidad del Valle de Guatemala • Ingeniería Mecatrónica
03
Avance técnico estimado al cierre de esta etapa
1. Validar el control punto a punto con ROBOTAT
Hover global y comparación EKF–MoCap implementados
85%
2. Obtener y procesar información para detectar gestos
MQTT, cámara, marker ID 64 y registro CSV operativos
100%
3. Implementar un control intuitivo para entornos educativos
Gestos, botones, plataforma web y joystick con marker
80%
Notes: Conectar cada barra con un objetivo del protocolo. Aclarar que los porcentajes son de avance técnico estimado, no una evaluación final del proyecto.
[Sources]
Protocolo, Objetivo general y objetivos específicos. Estado técnico observado en el repositorio del proyecto.

## Slide 4
PROBLEMA TÉCNICO RESUELTO
La estabilidad se resolvió al alinear estimación, MoCap y objetivo global
Universidad del Valle de Guatemala • Ingeniería Mecatrónica
04
1
Causa identificada
La altura estimada no seguía al vuelo real cuando la posición externa se trataba de forma inconsistente.
2
Corrección aplicada
Se normalizó el uso de metros, se reinició el Kalman con MoCap fresco y se controló sobre un objetivo global.
3
Resultado verificable
En pruebas de un dron, EKF y MoCap permanecieron alineados y el hover alcanzó la altura objetivo.
Criterio de seguridad: no despegar sin MoCap fresco ni sin convergencia del estimador.
Notes: Explicar la secuencia: se comparó EKF contra MoCap, se observó el error de altura, se descartó el cambio de marcos y se corrigió la integración de posición externa. La validación principal se logró en un dron; el doble dron es una etapa posterior.
[Sources]
Logs de vuelo y scripts: drone_control/hover_highlevel_global.py y control_lowlevel_companero.py. Resultados de pruebas realizadas durante el proyecto.

## Slide 5
INTERFAZ DESARROLLADA
La plataforma web reúne control manual, cámara y seguridad
Universidad del Valle de Guatemala • Ingeniería Mecatrónica
05
Funciones integradas
Conexión y estado del Crazyflie
Botones de desplazamiento y hover
Activación y vista de cámara
Paro de emergencia inmediato
La interfaz conserva los programas Python independientes para pruebas y depuración.
Notes: Indicar que la web no reemplaza las rutinas de laboratorio: las centraliza para la demostración, mientras los scripts individuales se mantienen disponibles.
[Sources]
Captura de la aplicación web local desarrollada en web_app/; evidencia propia del proyecto.

## Slide 6
JOYSTICK CON MARKER ROBOTAT
El marker convierte inclinación y altura en un joystick físico
Universidad del Valle de Guatemala • Ingeniería Mecatrónica
07
La inclinación indica dirección; la variación de altura define ascenso o descenso.
Botón Cero: fija la referencia de altura
Zona muerta: evita movimientos por temblor
Marker 0.10 m bajo el cero: aterrizaje
Notes: Mostrar primero el gesto como entrada y luego las dos gráficas. La línea de tiempo prueba que se detectaron comandos; la segunda relaciona el desplazamiento del marker con la respuesta del dron.
[Sources]
Datos propios: drone_controll_with_marker/datos_marker/sesion_marker_20260805_132433.csv y análisis asociado.

## Slide 7
PRUEBA SIMULTÁNEA
Prueba dual: dos drones operados con una sola Crazyradio
Universidad del Valle de Guatemala • Ingeniería Mecatrónica
08
Configuración de vuelo
Crazyradio: canal 84 · 2 Mbit/s
Dron 1: E4 · mocap/drone3
Dron 2: E5 · mocap/drone4
Resultados de altura
Dron 1: objetivo 0.526 m; máximo 0.591 m
Dron 2: objetivo 0.534 m; máximo 0.476 m
El Dron 1 tuvo sobreimpulso; el Dron 2 no sostuvo la altura.
Notes: Esta es la primera prueba de operación simultánea. Los dos Crazyflies se controlaron desde una sola Crazyradio, pero con direcciones y tópicos MoCap distintos. La gráfica se muestra ampliada para comparar directamente el objetivo con la respuesta de cada dron. El Dron 1 alcanzó el objetivo con sobreimpulso y el Dron 2 se quedó por debajo; esto apunta a una diferencia de control, no a una falta de datos externos.
[Sources]
Resultados experimentales propios: sesion_dos_drones_20260807_211947.csv; analisis_sesion_dos_drones_20260807_211947/01_altura_mocap_ekf_objetivo.png.

## Slide 8
CALIDAD DE PERCEPCIÓN
MoCap fue estable: el reto sigue en el control de altura
Universidad del Valle de Guatemala • Ingeniería Mecatrónica
09
Indicadores de MoCap
Frecuencia media: ≈53 Hz por dron
Edad máxima de paquete: 0.062 s
Error vertical EKF–MoCap: <2.5 cm
Conclusión técnica
MoCap y EKF fueron consistentes en ambos drones
La percepción no explica la diferencia de altura
Siguiente paso: ajustar el control dual antes del vuelo continuo
Notes: La segunda evidencia descarta que la prueba haya fallado por falta de paquetes. Ambos drones recibieron MoCap alrededor de 53 Hz, con edad máxima de 62 milisegundos y una diferencia vertical EKF–MoCap menor de 2.5 cm. Por ello, el siguiente trabajo es trasladar al control dual la lógica continua y estable que ya se validó con un solo dron.
[Sources]
Resultados experimentales propios: sesion_dos_drones_20260807_211947.csv; analisis_sesion_dos_drones_20260807_211947/04_calidad_mocap.png.

## Slide 9
CIERRE
El sistema ya integra interacción intuitiva,
posicionamiento y evidencia experimental.
Avance actual
1
Consolidar el control continuo de dos drones
2
Ejecutar pruebas repetibles de estabilidad
3
Ejecutar control de drones por medio de traje de captura de movimiento
Notes: Cerrar con una conclusión y no con una lista de archivos. Reiterar que el siguiente hito es el controlador dual continuo, validado con las mismas gráficas y registros ya implementados.
[Sources]
Síntesis de avances y próximos pasos del proyecto. Fuentes: protocolo y resultados experimentales propios.